Załącznik nr 1

Załącznik A

pieczęć wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mikrobusu - samochodu specjalnego przeznaczonego do udziału w akcjach ratowniczych.”, sprawa nr PO - 2371/1/02/10.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO wymagania minimalne | UWAGI Zamawiającego | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SILNIK |  |  |
| 1.1 | Wysokoprężny z turbodoładowaniem spełniający normy EURO 4 lub wyższej | poj. min. 2000 cm3 |  |
| 1.2 | Moc silnika | min 110 KM bez tuningu |  |
| 2. | PRZENOSZENIE NAPĘDU |  |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów – manualna | 6-co biegowa |  |
| 3. | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 3.1 | Układ ABS | hamulce tarczowe z przodu i tyłu |  |
| 3.2 | Układ EBD |  |  |
| 3.3 | Układ ESP/BTCS/HLA |  |  |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 4.1 | Układ ze wspomaganiem |  |  |
| 4.2 | Skórzana kierownica z tempomatem |  |  |
| 5. | NADWOZIE |  |  |
| 5.1 | Nadwozie typ mikrobus | przeszklona część ładunkowa |  |
| 5.2 | Samochód fabrycznie nowy | rok produkcji 2010 |  |
| 5.3 | Przystosowany fabrycznie do przewozu 9 osób |  |  |
| 5.4 | Kolor nadwozia – czerwony lub srebrny |  |  |
| 5.5 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 5.6 | Koła | felgi aluminiowe min. 16 |  |
| 5.7 | Przestrzeń ładunkowa: Minimalna długość przestrzeni ładunkowej – 2900mm, Minimalna wysokość przestrzeni ładunkowej – 1700mm, Minimalna ładowność 1000kg, Zaczepy do mocowania ładunku w podłodze, Tylne drzwi dwuskrzydłowe (kąt otwarcia 1800 z ograniczeniem przy 900), |  |  |
| 5.8 | Samochód wyposażony minimum w: Klimatyzację manualną (w tym osobna dla przedziału tylnego), Światła przeciwmgielne z przodu samochodu, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Centralny zamek, Immobiliser, Radio samochodowe z odtwarzaczem CD sterowane z kolumny kierowniczej, Elektrycznie regulowane szyby boczne, Elektronicznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewana elektrycznie szyba przednia, Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, Tylnie szyby ogrzewane z wycieraczką, Czujnik cofania, Przyciemnione szyby części tylniej, Autoalarm, Nawigacja przenośna z wyświetlaczem 5’’ | (oprogramowanie nawigacji powinno odzwierciedlać szczegóły terenu powiatu z uwzględnieniem ulic i dróg leśnych) |  |
| 5.9 | Hak holowniczy |  |  |
| 5.10 | Gwarancja na samochód 24 miesiące bez limitu kilometrów | która obejmuje również lakier |  |
| 6. | OZNAKOWANIE |  |  |
| 6.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [Dz.U. z 2003 r. NR 32 poz. 262] a w szczególności wyposażony: w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, na dachu pojazdu belka z napisem „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle z dwoma lampami błyskowymi w kolorze niebieskim montowana na dachu w przedniej części pojazdu, migające światła niebieskie muszą być widoczne również dla osób znajdujących się z tyłu pojazdu, w przeciwnym wypadku z tyłu pojazdu umieścić należy dodatkową lampę błyskową w kolorze niebieskim, wokół pojazdu pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej po obu stronach napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej sygnałowej po obu stronach numery operacyjne ... ... ... E ... ... w kolorze białym na dachu nr operacyjny ... ... ... E ... ... w kolorze białym wokół pojazdu pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej UWAGA: W cenie zakupu należy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z pozycją 129 p.1 załącznika nr 3 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535 z 2004 r). | cyfry oznaczenia numeru operacyjnego zamawiający poda przy podpisywaniu umowy. Wielkości liter, pasów wyróżniających oraz ich kolorystykę należy dostosować do warunków określonych w zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dn. 10 kwietnia 2008 r. w spr. Gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Załącznik nr 1). oznakowanie folią odblaskową |  |

Uwaga:

1. 	Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” wpisując słowo „spełnia” w przypadku oferowania parametrów takich jakie żąda Zamawiający, podać parametry liczbowe w przypadku oferowania rozwiązań korzystniejszych niż wymagane przez Zamawiającego.

2.	Do powyższego załącznika dołączyć należy folder dotyczący proponowanego samochodu lub zdjęcia, lub rysunki.

3.	Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego.

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/